## Slide 1
Y86 simulator pipeline with Qt
汇报人： 陈杨栋 郭雨

## Slide 2
Authors
作者介绍
作者介绍
郭雨
陈杨栋
Mainly design core
Mainly design ui

## Slide 3
NO.1
内核结构
内核结构

## Slide 4
内核结构
代码分层图
CPU
Control
Send
Process
Memory
Execute
Decode
Fetch
prepare
Write

## Slide 5
内核结构
Control
控制暂停与气泡信号
Send
控制时钟上升沿的寄存器输入
暂停：
避免流水线冒险
气泡：
关闭输入更新
使用NOP填充
原先的输入更新被废弃
……
模块功能

## Slide 6
内核结构
流水线图

## Slide 7
内核结构
部分代码

## Slide 8
NO.2
流水线冒险
流水线冒险

## Slide 9
流水线冒险
分类

## Slide 10
流水线冒险
Load/use hazards
Load/use hazards
Condition：
(E_icode == IMRMOVL || E_icode == IPOPL)
&&
(E_dstM == d_srcA || E_dstM == d_srcB)
利用bubble & stall机制，在指令A前插入一个nop
Fetch：stall
Decode：stall Execute：bubble

## Slide 11
流水线冒险
分类

## Slide 12
流水线冒险
Processing ret
Processing ret
Condition： D_icode == IRET || E_icode == IRET || M_icode == IRET
第一次触发：
Decode：bubble Fetch：在同一位置取值
Decode后的第一个时钟上升沿之前 直到ret进入Write-back阶段
实质上相当于插入了三个nop语句

## Slide 13
流水线冒险
分类

## Slide 14
流水线冒险
Mispredicted branches
Mispredicted branches
Condition
E_icode == IJXX && !e_Cnd
Execute：bubble
Decode：bubble 同理、
将传入Execute的输入信号抹除
Fetch正常执行
有两个错误的指令进入流水线
分别位于Fetch和Decode
没有对寄存器、条件码、内存的修改
将错误指令抹消即可

## Slide 15
流水线冒险
分类

## Slide 16
流水线冒险
Exception
Exception
监测到之前执行的指令发生错误
Condition：
m_stat == SADR || m_stat == SINS || m_stat == SHLT
W_stat类似
坚持“顺序执行”的原则
类似的在Execute阶段的setConditionCode也有体现
需要停止修改
即使某个指令在Fetch阶段发生错误，也要把之前进入流水线的指令执行完
（预测错误）

## Slide 17
NO.3
If & else
优先顺序
优先顺序

## Slide 18
优先顺序
SelFwdA
条件同时满足？？

## Slide 19
优先顺序
SelFwdA
顺序执行！

## Slide 20
优先顺序
SelFwdA
还是同时满足？？

## Slide 21
优先顺序
SelFwdA
popl %esp！

## Slide 22
NO.4
Processing
优先顺序
优先顺序

## Slide 23
优先顺序
流水线
Fetch
Decode
Execute
Memory
Write-back

## Slide 24
优先顺序
流水线
Fetch
Decode
Execute
Memory
Write-back
照顾转发

## Slide 25
NO.5
absolute beginner
制作UI
制作UI

## Slide 26
制作UI
工具库
平台
内核对接
兼容性
关键词 | 制作UI

## Slide 27
平台和工具库
制作UI | 工具

## Slide 28
Why this？
制作UI | 工具
1、使用Qt Creator和其自带的GUI工具库来实现simulator的UI
2、Qt完全兼容C++，使得内核和UI的对接十分方便。
3、Qt具有良好的跨平台性能，在Windows和Ubuntu下均展现出了良好的兼容性和稳定性
4、Qt的GUI功能十分强大，基础功能就可以满足需要的GUI控件

## Slide 29
UI与内核代码的对接
制作UI | 内核对接

## Slide 30
UI与内核代码的对接
制作UI | 内核对接
Qt本身使用C++实现，同样支持Standard C++的所有功能，可以将编写好的内核作为头文件，轻易调用已经提供的接口，一个编译器可以解决内核和UI的编译
将实现好的内核作为一个类提供给UI部分的代码调用，在适当的时候调用适当的函数即可

## Slide 31
Reference
参考资料
参考资料
1
2
3
https://lug.ustc.edu.cn/sites/qtguide/
Help documents in Qt Creator
Search Engine and some blogs

## Slide 32
NO.6
UI show
DEMO
标题六

## Slide 33
Q & A

## Slide 34
Acknowledgement
致谢
致谢
感谢我们的指导老师金博→

## Slide 35
Thanks

## Slide 36
数据冒险
分类
Load/use hazards
Fetch stall
Mispredicted branches
Decode bubble
Execute bubble
Exception
Memory bubble
Write-back bubble
Decode stall
Execute bubble
Decode bubble
Fetch stall
Processing ret

## Slide 37
内核结构
模块功能

## Slide 38
内核结构
模块功能